Станок

для заточки ножей

модель ТчН-1R

Описание

###### 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

  - Станок модели ТЧН-1R предназначен для заточки инструмента,

используемого  в станках по производству деталей домов.

1.2 Станок применяется для работы на участках по подготовке дереворежущего инструмента в деревообрабатывающих цехах мелкосерийного и индивидуального производства.

1.3 Климатическое исполнение и категория размещения станка - "УХЛ4.2" по ГОСТ 15150-69, для внутренних поставок в районы с умеренным и холодным климатом. Условия эксплуатации 1. Температура окружающей среды от +10 до +40 °С.

1.4 Помещение, в котором  эксплуатируется станок,  должно соответствовать  зоне   класса П - IIа согласно "Правилам устройства электроустановок" (ПУЭ).

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

  - Станок модели ТЧН-1R предназначен для заточки инструмента,

используемого  в станках по производству деталей домов:

- Чистовые и черновые ножи оцилиндровачных станков с углом заточки режущей кромки 300

- Радиусные ножи для выборки продольного паза с углом заточки режущей кромки 450, для диаметров бревен от 180 до 320 мм.

- Фрезерные ножи с углом заточки режущей кромки 450, длинной до 150 мм. (для комбинированных станков типа 668с)

2.2 Техническая  характеристика  станка  (основные  параметры  и  размеры)  приведена  в таблице 2.1.

#### Таблица  2.1

| N0 | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Максимальный диаметр шлифовального круга, мм | 125 |
| 2 | Наибольшая окружная скорость шлифовального круга, м/с | 18.6 |
| 3 | Габаритные размеры станка, мм, не более: - длина - ширина - высота | 700 300 600 |
| 4 | Масса станка, кг, не более | 45 |
| 5 | Норма обслуживания, чел. | 1 |
| Характеристика электрооборудования |
| 6 | Род тока питающей сети | переменный трёхфазный |
| 7 | Номинальная частота тока, Гц | 50 |
| 8 | Номинальное напряжение, В: - электроприводов - цепей управления | 380 380 |
| 9 | Количество электродвигателей на станке, шт. | 1 |
| 10 | Электродвигатель привода шлифовального круга: - мощность, кВт - синхронная частота вращения, об/мин | 0,55 2850 |

3 УСТРОЙСТВО СТАНКА.

##### 3.1 Общий вид станка с обозначением составных  частей  приведён  на  рисунке 1.

3.2 Перечень составных частей станка приведён в таблице 3.1.

#### Таблица  3.1

| Поз. на рисунке | Обозначение | Наименование |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТЧН-1R 010.000 | Головка заточная |
| 2 | ТЧН-1R 020.000 | Механизм поворота |
| 3 | ТЧН-1R 030.000 | Микроподача |
| 4 | ТЧН-1R 040.000 | Станина |
| 5 | ТЧН-1R 050.000 | Приспособление для заточки радиусных ножей |
| 6 | ТчЛБ 080.000 | Электродвигатель |

4 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

4.1 Комплектность  станка  должна  соответствовать  таблице 4.1.

# Таблица 4.1

| Обозначение | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ТчН-1R.000.000 | Станок для заточки инструмента модель ТЧН-1R. | 1 |
|  | Инструмент |  |
|  | Круг шлифовальный ГОСТ 2424-83: |  |
|  | 25А.ЧЦ.125-63-32.25.СМ. | 1 |
|  | Документы |  |
| ТЧН-1R00.000 РЭ | Станок для заточки инструмента модель ТЧН-1R. Руководство по эксплуатации. | 1 |

5 ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

  - Установка и заточка ножей с прямой режущей кромкой (рисунок 2).

Установку ножей с прямой режущей кромкой производить следующим образом:

- приложить нож 1 к поверхности А;

- предварительно закрепить нож на призме прижимом 2. Подводя шлифовальный круг к ножу выставить нож относительно плоскости подачи круга.

- окончательно закрепить нож. Нож готов к заточке ;

- ослабить винт 4; поворачивая  рукоятку микроподачи 3, довести шлифовальный круг до касания с лезвием ножа. Включить двигатель. Поворачивая маховик микроподачи 3 переместить круг на величину снимаемого слоя. Затянуть винт 4. Цена деления микроподачи 0,02 мм. Подача шлифовального круга более чем на одно деление недопустима, т.к. могут появиться прижоги на лезвии инструмента.

- держась за маховик  4, водим шлифовальным кругом  по поверхности ножа до исчезновения искр.

  - Установка и заточка ножей имеющих радиус (рисунок 3).

-  повернуть и зафиксировать головку заточную маховиком 1 (на оси поворота имеется соответствующее центровое отверстие).

-  Положить нож 2 на направляющую 4 до соприкосновения с упорами 3. После этого закрепить нож прижимами 5.

- установить линейку  6 на нужный радиус  и закрепить винтом 7.

- ослабив рукоятку 9, подвести стол 12 до упора 10.

- ослабить болт 11 и повернуть стол 12, упереть грань ножа в торец линейки 6 и зафиксировать стол 12 болтом 11.

- подвести нож под шлифовальный круг. Нож вращать рукояткой 9 и сдвигать вдоль упоров, пока нож не будет равномерно касаться камня. Фиксация поворотного стола  осуществляется рукояткой 8.

заточка  ножа  см. пункт 5.1.

Зернистость, твёрдость и связка шлифовального круга выбираются в зависимости от материала инструмента и требований к качеству подготовки инструмента. Для обеспечения повышенных требований к шероховатости заточенных граней рекомендуется использовать при чистовых проходах мелкозернистый шлифовальный круг с малыми подачами резания при малых ходах шлифовальной головки.

- ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.

# 6.1. Краткая характеристика электродвигателя.

На станке установлен один асинхронный короткозамкнутый двигатель: привода шлифовального круга – 0,55 кВт, 2850 об/мин (синхр.)

# 6.1.2 Сведения о системе питания.

## Станок подключать к трехфазной четырехпроводной сети переменного тока, напряжение и частота которого должны соответствовать напряжению и частоте установленного на станке электрооборудования.

# 6.1.3 Первоначальный пуск и работа схемы.

При первоначальном пуске станка необходимо, прежде всего проверить надежность заземления и исправность монтажа электрооборудования внешним осмотром.

6.1.4 Сведения о защите.

Защита электрооборудования от коротких замыканий осуществляется автоматическим выключателем.

# Защита электродвигателя от длительных перегрузок осуществляется автоматическим выключателем.

6.1.5 Заземление.

Станок и все входящие в его состав устройства при установке на месте эксплуатации должны быть заземлены. Для этого на станине имеется болт заземления, посредством которого станок должен быть подключен к общей системе заземления.

# Качество заземления проверять при первоначальном пуске станка путем внешнего осмотра. Электрическое сопротивление между болтом заземления и любой металлической частью станка, которая может оказаться в случае пробоя изоляции под напряжением выше 42В, не должно быть более 0,1 Ом.

# 6.1.6 Указания по монтажу и эксплуатации.

При эксплуатации станка необходимо периодически проверять состояние электроаппаратуры, обращая особое внимание на состояние контактов, а также систематически проводить технические осмотры и профилактические ремонты электродвигателя. Периодичность техосмотров устанавливать в зависимости от производственных условий, но  не реже одного раза в два месяца. При этом электродвигатель очищать от загрязнений, проверять надежность заземления и соединения с приводным механизмом.

# Периодичность профилактических ремонтов устанавливать не реже одного раза в год. Во время профилактических ремонтов производить разборку и внутреннюю чистку электродвигателя, оценку состояния подшипников. Смазка в подшипники заложена на весь период работы подшипников и рассчитана не менее чем на 12000 ч работы.

6.1.7 Требования безопасности.

Все работы по замене электрооборудования станка необходимо производить при выключенном вводном (автоматическом) выключателе.

7  УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

7.1 Безопасность труда на станке модели ТЧН-1R обеспечивается соответствием его конструкции требованиям ГОСТ 12.2.009-99.

7.2 Резьба на шпинделе для крепления  шлифовального круга имеет направление, противоположное вращению шлифовального круга.

7.3 Шлифовальный круг ограждён защитным кожухом, изготовленным согласно требованиям ГОСТ 12.3.028-82.

7.4 Шлифовальный круг перед началом работы должен быть отшарошен.

7.5 Шлифовальный круг, установленный на станке, перед началом работы должен быть подвергнут вращению вхолостую не менее 2-х минут.

7.6 Подготавливать инструмент должен заточник не менее 4-го разряда.

7.7 Степень защиты электрооборудования станка в соответствии с ГОСТ 14254-96 не ниже IP44.

7.8 Изоляция силовых цепей и цепей управления  выдерживает в течение 1 мин испытание напряжением 1000 В.

7.9 Защита от поражения электрическим током при возникновении неисправностей изоляции обеспечивается присоединением электропроводящих частей станка к цепи защиты.

7.10 Электродвигатель  защищен от перегрузки авт.выключателем1-1.6А  ВАМУ1Ц6 и настроен на номинальный ток электродвигателя -1.4А

7.11 Чистку, обтирку и смазку станка проводить только после его полной остановки и отключения от электросети.

7.12 Прежде чем уйти от станка необходимо отключить его от электросети.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

##### - работать на станке без  ограждений, прикрывающих заточной круг;

- работать на станке при неисправном заземлении;

- работать на станке без защитных очков.

8 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ.

8.1  Распаковка

8.1.1 Станок поставляется заказчику одним грузовым местом, упакованным в ящик  в  соответствии с  ГОСТ 10198-78. По прибытию к потребителю ящик должен быть осмотрен. В случае повреждения ящика необходимо до распаковки совместно с представителем транспортной организации составить  акт  о  повреждении  упаковки.

При  погрузке  ящика не допускаются наклоны  в  сторону,  удары,  кантование,  рывки при  подъёме  и опускании  ящика.

8.1.2  Распаковка ящика производится на месте монтажа станка или вблизи его. Сначала снимаются  верхние  щиты  упаковочного  ящика,  а  затем  боковые  щиты. Необходимо следить за тем, чтобы не повредить станок распаковочным инструментом. После вскрытия упаковки следует проверить наружное состояние  станка, узлов и деталей, наличие всех надлежащих принадлежностей, инструмента и запасных частей согласно комплекту поставки  (см. таблицу  4.1).

8.1.3 Требования безопасности при транспортировании – по ГОСТ 12.3.009-76

8.2 Снятие консервационных смазок.

8.2.1  Перед  установкой  станка  каждый из узлов необходимо тщательно очистить от консервационной смазки,  нанесенной  на  открытые обработанные поверхности станка. Смазку с поверхностей удалять деревянной лопаточкой, а затем чистыми салфетками, смоченными бензином. После снятия консервационной смазки открытые обработанные поверхности станка следует протереть ветошью, пропитанной маслом  индустриальным   И-20А  ГОСТ 20799-88 или маслом, заменяющим его.

8.2.2  Требования безопасности при расконсервации – по ГОСТ 9.014-78.

8.3 Установка.

8.3.1 Станок устанавливается на стол и крепится к столу двумя болтам М10, длина болтов определяется толщиной столешницы.

8.4  Подготовка  к  первоначальному  пуску  станка.

8.4.1  Заземлить станок подключением к общей цеховой системе заземления, выполнив требования п. 6.1.5 раздела «Электрооборудование».

8.4.2  Выполнить требования п. 9.1 раздела «Смазка станка».

8.4.3 Ознакомившись с назначением органов управления станка (см. таблицу 9.1),  проверить от  руки  работу  всех  механизмов  станка.

8.4.4  Подключить станок к электросети, проверив соответствие напряжения сети и электрооборудования.

8.4.5 Направлениям, указанным стрелками на кожухе и ограждении.

8.4.6 Опробовать станок на холостом ходу. Убедившись в нормальной работе всех механизмов,  можно  приступать  к  настройке  станка  для  работы.

8.5 Подготовка к первоначальному пуску

Перед пуском станка необходимо изучить настоящее руководство, ознакомится с конструкцией, принципом работы станка и его технической характеристикой.

Проверить исправность узлов и агрегатов станка

Проверить наличие и исправность защитных и ограждающих устройств.

Подтянуть резьбовые соединения.

Произвести смазку станка

Проверить вручную работу всех механизмов и узлов станка.

Заземлить станок

Выполнить все указания, относящиеся к подключению и пуску станка, изложенные в разделе «Электрооборудование».

8.6 Первоначальный пуск станка.

ВНИМАНИЕ!

Проверку станка  и направление вращения двигателя производить без абразивного инструмента.

9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

9.1 Перечень элементов и точек смазки приведён  в  таблице 9.1.

# Таблица 9.1  -  Перечень  элементов  и  точек  смазки

| Поз. | Наименование объекта смазки | Кол. точек смазки | Наименование смазочного материала | Способ смазки | Периодичность проверки и замены смазки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подшипники шпинделя | 1 | ЦИАТИМ-202 ГОСТ11110-75 | Пресмасленка | Раз в месяц |
| 2 | Приспособление для заточки круглых ножей | 1 | ЦИАТИМ-202 ГОСТ11110-75 | Закла-дка | Раз в месяц. |
| 3 | Микроподача | 1 | ЦИАТИМ-202 ГОСТ11110-75 | Закла-дка | Раз в месяц |

9.2 Профилактика станка – один раз в год.

Приложение А

Рисунок-1 Общий вид станка ТчН-1R

Рисунок-2 Установка и заточка прямолинейных ножей.